Инструкция по сборке 3-х секционного сетчатого стеллажа.

Сетчатый  стеллаж предназначен для хранения одежды, обуви, бытовых предметов и устанавливается в шкафу, гардеробной комнате, кладовой или другом хозяйственном помещении.  Ширина стеллажа подгоняется по месту  и может составлять 1500…2500 мм. Перед началом работы ознакомьтесь с содержимым упаковки  и внимательно прочитайте инструкцию.

Составные части:

А   Полка сетчатая 1500 мм		3 шт.		I    Клипса					41 шт.

В   Полка сетчатая  500 мм		3 шт.		К   Саморез 4*30				37 шт.

# С   Стойка опорная 			4 шт.		L    Кронштейн вешала 			3 шт.

D   Наконечник сетчатой полки		56 шт.		М  Вешало					3 шт.

## Е   Карман сетчатой полки		3 шт.		N   Заглушка вешала				3 шт.

F   Карман вешала			3 шт.		О   Полка для обуви				1 шт.

G   Заглушка стойки			4 шт.		Р   Кронштейн сетчатых полок		2 шт.

Н   Саморез 4*12				12 шт.		S   Соединитель стойки			2 шт.

Подготовка металлических изделий.

- Определите верхнюю часть каждой опорной стойки по расположенному ближе к концу стойки отверстию. Используйте соединитель стойки, чтобы соединить нижнюю часть одной стойки с верхней частью другой.

- Наденьте заглушку стойки на верхний и нижний конец опорной стойки.

- Закрепите клипсы на опорную стойку с помощью саморезов 4*12.

- Наденьте наконечники сетчатой полки на выступающие прутья полки.

Типы стен.

Перед разметкой необходимо определить тип стены. В зависимости от типа стены подобрать крепеж.

1.	Стена из плит гипсокартона

В готовое отверстие установите дюбель - бабочку. Для крепления клипсы используйте саморез 4*30.

2.	Панельная стена

Для крепления клипсы используйте расширительную стенную заклепку.

3.	Бетонная стена

Используя сверло для бетона, просверлите отверстие под  дюбель (напр. 6*30). Установите дюбель. Для крепления клипсы используйте саморез 4*30.

4.	Стена из дерева или ДСП
Используйте саморез 4*30.

Разметка стены.

- Измерьте ширину  ниши, в  которой будет установлен стеллаж L.  На расстоянии L1 мм = (L мм – 450 мм)/2  от боковой стенки  ниши  прочертить тонкую вертикальную линию. Вторую вертикальную линию проведите от этой же стенки на  расстоянии L1  мм + 450 мм.

- Приложите собранную опорную стойку  к  вертикальным  линиям и отметьте  места креплений на линиях  в соответствии с отверстиями на опорной стойке.

### Установка клипс на стену

- Используя дрель, просверлите отверстия по разметке.

- При помощи самореза прикрепите клипсу к стене.

Установка опорной стойки

- Защелкнуть полки  сетчатые  средние 500 мм  на  первый, второй и  четвертый  ряд  клипс снизу.

- Установите опорные стойки по краям средних полок.

##### Отрезка полок сетчатых 1500 мм

В случае, когда ширина ниши или шкаф менее 2500 мм необходима подрезка полок сетчатых. Полки подрезаются ножовкой по металлу или ножницами для прутка  Ø 6 мм. Рекомендуем отрезать длинные полки с конца, обращенного к боковой стене. Длина полки должна составлять L1+470 мм.

###### Установка сетчатых полок

- Установите все полки на клипсы.

- Для каждой длинной полки прочертите на стене тонкую линию, продолжая ее на боковую стену. Для уверенности, что линия прямая, используйте уровень.

- Приложите карман для сотовой полки согласно рис. 3 и произведите разметку отверстий под

карманы полок.

- Приподнимите полку и закрепите карман на стене (аналогично установке клипс). Опустите каждую полку в карман для сотовой полки.

Установка вешала.

- Просуньте кронштейн вешала между прутьями сотовой полки, как показано рис.2. Наклоните кронштейн так, чтобы можно было установить вешало, захлопните кронштейн на полке.

- Наденьте заглушку на конец вешала.

- Закрепите карман вешала на стене, и установите в него вешало.

Установка полки для обуви

- Установите сетчатую полку для обуви напротив задней стенки и боковой стены как показано. По верху полки проведите тонкую линию по уровню.

- Отметьте все месторасположения клипс как описано выше.

- Установите клипсы.

- Защелкните полку для обуви в клипсы.

5.     Используйте по одному кронштейну для обувной полки на каждый конец полки.

Прикрепите крючок на кронштейне к сотовой полке. Отпустите полку для обуви вниз, пока

Кронштейн не упрется в заднюю стенку. Вставьте прутья полки в продольные углубления        кронштейна.